## Slide 1
YOLO26 楔形片瑕疵检测
阶段性实验对比分析
目标：评估三分类、二分类、增强、切图与预处理对 mAP50 的影响，并确定下一步改进路线。
当前最好
0.675
mAP50
YOLO26m + 二分类 defect + imgsz1536
mAP50-95 = 0.346
数据截至 2026-07-01；只记录已确认实验结果

## Slide 2
YOLO26 楔形片瑕疵检测
数据集与类别分布
集合 | 图片 | 标签 | 目标框
train | 565 | 565 | 3569
val | 161 | 161 | 1121
test | 81 | 81 | 517
Chart: 
| splash | scratch | chipping
train boxes | 2815 | 364 | 390
• 类别明显不均衡：splash 在 train 中有 2815 个框，scratch/chipping 分别为 364/390。
• scratch 在多轮实验中一直是主要瓶颈，且可视化显示其框标注存在不一致。
阶段性实验汇报 · 指标来自已确认训练/验证截图
02

## Slide 3
YOLO26 楔形片瑕疵检测
实验路径：先排除无效方向，再聚焦可用改进
1
三尺度基线
n/s/m 对比，确定 YOLO26m 为当前三分类基线
2
增强与长训练
在线增强、离线增强、长训练均未提升 mAP50
3
切图训练
2x2 非重叠切图下降，说明上下文很重要
4
二分类诊断
合并为 defect 后 mAP50 提升，类别边界确有影响
5
高分辨率/CLAHE
1536 小幅增益；CLAHE 提召回但误报风险上升
阶段性实验汇报 · 指标来自已确认训练/验证截图
03

## Slide 4
YOLO26 楔形片瑕疵检测
核心结果总览：当前最好来自二分类 + 1536
Chart: 
| n baseline | s baseline | m baseline | recall aug | long train | offline aug | 2x2 tile | binary 1280 | binary 1536 | CLAHE 1536
mAP50 (%) | 55.5 | 59.5 | 61.7 | 59.8 | 59.8 | 57 | 57.8 | 66.4 | 67.5 | 66.2
关键读数
0.675
当前最高 mAP50
+0.058
相比三分类 YOLO26m baseline
阶段性实验汇报 · 指标来自已确认训练/验证截图
04

## Slide 5
YOLO26 楔形片瑕疵检测
分阶段结果对比
实验方向 | 代表实验 | mAP50 | 结论
三分类基线 | YOLO26m baseline | 0.617 | scratch 是主要短板
在线增强 | recall_aug_v1 | 0.598 | 召回略升但总体下降
长训练 | no_aug_longer | 0.598 | 不是训练轮数不足
离线增强 | offline_aug_no_splash | 0.570 | 少数类增强未解决问题
2x2 切图 | tile_2x2 | 0.578 | 上下文被破坏
二分类 | binary_defect_img1536 | 0.675 | 当前最好方向
CLAHE | binary_defect_clahe_img1536 | 0.662 | 误检风险上升
注：以上均为已确认验证集结果；阈值测试尚未记录实际 test 输出。
阶段性实验汇报 · 指标来自已确认训练/验证截图
05

## Slide 6
YOLO26 楔形片瑕疵检测
为什么没有继续押注增强和切图
增强
0.598 / 0.570
mAP50
在线增强和离线增强均使 mAP50 下降；说明问题不只是样本数量或轻微变换不足。
切图
0.578
mAP50
2x2 切图让 scratch 和 chipping 下降；圆形边缘与全局上下文被破坏。
CLAHE
0.662
mAP50
Recall 提高但 Precision 下降；背景纹理被一起增强，误检风险变高。
阶段性实验汇报 · 指标来自已确认训练/验证截图
06

## Slide 7
YOLO26 楔形片瑕疵检测
当前判断：主要瓶颈在标注一致性和误报控制
核心发现
• 二分类提升说明类别边界拖累三分类。
• mAP50-95 没有明显提升，定位质量仍不稳定。
• 可视化显示 scratch 存在多框、重叠、尺度不统一问题。
• 最终部署还需要量化正常图误报。
阶段结论
继续调普通增强、继续切图或拉长训练，预计收益有限。下一阶段应围绕“阈值-误报权衡”和“scratch 标注清洗”展开。
推荐主线：binary defect + imgsz1536
当前最好 mAP50 0.675
阶段性实验汇报 · 指标来自已确认训练/验证截图
07

## Slide 8
YOLO26 楔形片瑕疵检测
下一步：阈值测试与小规模标注清洗
实验 | conf | iou | 目的
T1 | 0.10 | 0.50 | 高召回，观察少漏检上限
T2 | 0.15 | 0.50 | 重点候选
T3 | 0.20 | 0.50 | 平衡点
T4 | 0.25 | 0.50 | 默认附近
T5 | 0.30 | 0.50 | 控制误报
必须新增的部署指标
• 正常图误报张数
• 正常图误报框数
• 正常图误报率
最终阈值不一定选 mAP50 最高点，而是选择漏检和误报都可接受的工作点。
并行建议：抽取 50 张 train scratch + 20 张 val scratch，统一 scratch 标注规则后做小闭环验证。
阶段性实验汇报 · 指标来自已确认训练/验证截图
08