## Slide 1
YOLO26 表面瑕疵检测
实验周汇报
围绕数据、在线增强、高分辨率与模型选择的阶段性结论
汇报核心：当前最优提升来自「真实原图 2048 + 适度在线增强」，
下一阶段的主矛盾是有效数据与错误闭环，而非继续堆叠通用参数。
表面缺陷
检测
Notes: [Sources] - Internal experiment logs: docs/daily/2026-07-28.md, docs/daily/2026-07-31.md.

## Slide 2
一、本周实验总览：
已形成两条候选路线
统一验证集：133 张图像 / 850 个目标；原始图像分辨率 2048×2048
总体结论
在线增强优于当前离线合成：轻量几何增强、低 HSV 与 Mosaic 能稳定提高泛化。
2048 输入并未让整体 mAP50 最高，但对 scratch 的严格定位（mAP50-95）最有价值。
学习率从 2e-4 再降至 1e-4、以及切换 MuSGD，均未在该小数据集上超过 AdamW。
候选 A · 泛化优先
1280 + 低 HSV +
几何增强 + Mosaic 0.10
总体 mAP50
0.483
总体 mAP50-95
0.248
候选 B · 划痕优先
2048 + AdamW +
lr0=2e-4 + Mosaic 0.10
scratch mAP50-95
0.245
整体 mAP50-95
0.252
注：两条路线服务不同目标；不宜只用单一总体 mAP50 取代缺陷级判断。
一、本周实验总览：
两条候选路线完整数据
统一验证集：133 张图像 / 850 个实例；两种配置分别面向总体泛化与 scratch 严格定位。
候选 A · 总体泛化优先
1280 / batch=8 / AdamW
几何增强 + 低 HSV + Mosaic=0.10
类别
P
R
mAP50
mAP50-95
all
.583
.477
.483
.248
chipping
.629
.596
.648
.379
scratch
.711
.300
.349
.162
splash
.474
.573
.490
.207
spot
.520
.441
.443
.245
总体 mAP50 最高：0.483
候选 B · 划痕定位优先
2048 / batch=2 / AdamW / lr0=2e-4
Mosaic=0.10
类别
P
R
mAP50
mAP50-95
all
.528
.478
.462
.252
chipping
.475
.577
.571
.347
scratch
.680
.320
.390
.245
splash
.496
.577
.521
.221
spot
.460
.444
.366
.196
总体 mAP50-95 最高：0.252
说明：候选 A 更适合作为总体 mAP50 对照；候选 B 对 scratch 的严格定位更有价值（mAP50-95=0.245）。
Notes: [Sources] - Internal logs: stage6 geometry+hsv+mosaic and stage8 high-resolution 2048 AdamW; complete metrics from recorded validation output.

## Slide 3
二、单张训练样本来源：
原图、标注与在线增强相互独立
原始工件图像
2048×2048 实拍
不同工件/批次/照明
Labelme 多边形标注
人工圈定 chipping、
scratch、splash、spot
YOLO 训练标签
类别 + 归一化坐标
训练时读取同名标签
在线增强训练视图
每个 epoch 随机变化
不落盘、不改变验证集
离线合成的定位
离线增强会生成新的“文件样本”，但其信息量取决于是否保留真实的缺陷纹理、光照与背景规律。
当前验证表明：整图复制、直接粘贴和残差融合未形成稳定收益；因此它应作为辅助，而不是替代真实采集。
Notes: [Sources] - Internal process: Labelme JSON converted with scripts/labelme_to_yolo.py; offline augmentation experiments logged in docs/daily/2026-07-28.md.

## Slide 4
训练集目标实例数（约）
1015
chipping
78
scratch
1872
splash
1768
spot
对实验的含义
scratch 覆盖远低于其它类，错误案例更难被学习与验证。
不建议通过删除 splash / spot 强行做成“完全均衡”。
优先补充真实 scratch、无缺陷硬负样本与边界案例。
验证集：133 张 / 850 实例
chipping 208 · scratch 20 · splash 309 · spot 313
三、离线增强效果展示：
未形成稳定收益
结果对比
方法
总体
mAP50
总体
mAP50-95
scratch
mAP50
scratch
mAP50-95
判断
原始基准
.379
.189
.240
.0826
基准
整图复制 / 增广
.367
.187
.124
.0751
下降
scratch 直接粘贴
.382
.180
.241
.0599
不稳定
残差融合
.356
.176
.154
.0739
下降
唯一“表面上提升”的直接粘贴：总体 mAP50 仅 +0.003，严格定位 mAP50-95 反而从 .189 降至 .180。
原因分析
整图复制会同时复制 splash、spot 等共存标签，不能只补 scratch。
粘贴与残差融合可能破坏真实反光、背景纹理和缺陷边缘的物理一致性。
文件数量增加不等于独立缺陷形态增加，模型仍在重复学习相近样本。
结论：离线合成可用于小范围消融，
不能替代真实跨条件采集。
Notes: [Sources] - Internal dataset counts: data.yaml and logged validation output (133 images, 850 instances).

## Slide 5
四、增强实验结论：
在线增强有效，离线合成尚未稳定
所有数值为同一 133 张验证集上的检测结果
总体 mAP50 对比
原始基准
0.379
整图离线
0.367
残差融合
0.356
轻量在线
0.470
几何+Mosaic
0.483
要点说明
在线增强每轮随机生成，带来更多组合；无需扩大磁盘样本。
离线整图复制会同时放大非目标类别；粘贴/残差融合可能损伤真实物理外观。
结论不是“增强无用”，而是当前离线方法未增加足够的独立信息。
Notes: [Sources] - Internal results: baseline, scratch offline, residual fusion, stage3 light online, stage6 geometry+hsv+mosaic.

## Slide 6
五、参数探索形成：
两条可复现实验配置
配置名称
分辨率 / batch
关键增强与优化
总体 mAP50
总体 mAP50-95
适用目标
Stage 6
1280 / 8
几何 + 低 HSV + Mosaic 0.10
AdamW
0.483
0.248
总体泛化
Stage 7
1280 / 8
同上 + lr0=2e-4
AdamW
0.470
0.251
召回 / 严格定位
High-res
2048 / 2
Mosaic 0.10 + lr0=2e-4
AdamW
0.462
0.252
scratch 定位
方案设置依据：高分辨率需用更小 batch；学习率需随有效 batch 与增强强度共同看待。当前 2e-4 是比 1e-4 更可靠的起点。
Notes: [Sources] - Internal results: stage6, stage7, stage8 2048 AdamW, and lr1e-4 comparison.

## Slide 7
六、2048 高分辨率：
提升 scratch 严格定位，代价是训练速度
原始 2048 图像直接输入，更有利于保留微小划痕细节
质量 / 速度权衡
1280 代表配置
batch=8
≈ 7.6–8.4 ms/图
总体 mAP50-95
0.248
scratch mAP50-95 0.194
2048 代表配置
batch=2
19.3 ms/图
总体 mAP50-95
0.252
scratch mAP50-95 0.245
本轮结论
总体 mAP50 未超过 1280+Mosaic 路线，但 mAP50-95 达到当前最高 0.252。
scratch mAP50-95 从 0.194 提升至 0.245，说明微小缺陷定位更受益。
保留 2048 路线，专注错误分析、ROI 与后处理。
Notes: [Sources] - Internal high-resolution run: stage8_yolo26m_imgsz2048_lr2e4_mosaic010_v1.

## Slide 8
七、模型与优化器对比：
先统一协议，再比较结论
统一 4 类验证协议下
模型
参数量
mAP50
mAP50-95
推理
当前 AdamW-2048
20.35M
0.462
0.252
19.3ms
MuSGD-2048
20.35M
0.459
0.248
18.7ms
师兄轻量模型*
2.38M
0.381
0.180
5.6ms
* 仅作速度/规模参考：其权重为 3 类 YOLO11n，类别顺序与当前 4 类任务不同。
可得的结论
MuSGD 没有超过 AdamW；小样本下其较高分类损失不利于收敛。
轻量模型速度优势明确，YOLO11n 级轻量模型
下一步计划：数据闭环与错误分析，立即修改网络结构。
Notes: [Sources] - Internal run outputs: 2048 AdamW, MuSGD; user-provided senior model screenshots and YAML inspection showing 3-class YOLO11n.

## Slide 9
八、从千级到万级：
增加有效信息，而非只增加文件数
真实采集（优先）
在线增强（辅助）
每个 epoch 随机的几何、亮度、噪声
Mosaic 等可控扰动
已在本项目验证有效
可降低对局部条件的依赖
离线合成（谨慎）
复制、粘贴、残差融合等
可能增文件，但未必增信息
可用于小范围消融
但不能替代真实数据
建议的扩大目标：优先增加 scratch 的真实多样性，而不是把 78 个训练实例简单复制到“万级”。
Notes: [Sources] - Internal augmentation evidence in docs/daily/2026-07-28.md. Principle is an inference from project results and standard data-generalization practice.

## Slide 10
九、后处理基线：
阈值改变部署取舍，不改变模型 mAP
固定 2048 AdamW 最佳权重；验证集 133 张图像 / 850 个实例
统一阈值扫描
统一阈值 conf=0.25
是总体 F1 最均衡点
Precision
0.509
Recall
0.509
F1
0.509
TP / FP / FN = 433 / 418 / 417
诊断校验
脚本已兼容检测框和多边形真值；此前 TP=0 的统计误读已修正。
该基线仅反映部署取舍，不改变训练阶段 mAP50 / mAP50-95。
后续方案均以此比较 TP、FP、FN、P、R、F1。
Notes: [Sources] - Internal post-processing experiment: docs/daily/2026-08-03.md; threshold scan metrics.

## Slide 11
十、分类别阈值：
误检减少 60 个，但整体增益有限
分类别阈值：chipping=0.30，scratch=0.15，splash=0.30，spot=0.25
策略
Precision
Recall
F1
TP
FP
FN
统一阈值 conf=0.25
0.509
0.509
0.509
433
418
417
分类别阈值
0.537
0.488
0.511
415
358
435
如何理解
分类别阈值使 Precision 从 0.509 提升至 0.537，FP 从 418 降至 358。
同时 Recall 从 0.509 降至 0.488，F1 仅从 0.509 微升至 0.511。
结论：可作为“更少误检”的部署候选，但不应被解读为模型能力的显著突破。
Notes: [Sources] - Internal post-processing results: docs/daily/2026-08-03.md, PP-1 class-specific thresholds.

## Slide 12
十一、NMS IoU 消融：
0.50–0.70 区间不敏感
保持分类别阈值不变，仅改变 NMS IoU
NMS IoU = 0.50
Precision 0.537
Recall 0.488
F1 0.511
TP / FP / FN = 415 / 358 / 435
NMS IoU = 0.60
Precision 0.537
Recall 0.488
F1 0.511
TP / FP / FN = 415 / 358 / 435
NMS IoU = 0.70
Precision 0.537
Recall 0.488
F1 0.511
TP / FP / FN = 415 / 358 / 435
结论：当前误检并非主要来自重叠框重复检出；保留默认 iou=0.70，并停止继续扫描 NMS。
Notes: [Sources] - Internal post-processing results: docs/daily/2026-08-03.md, PP-2 NMS IoU sweep.

## Slide 13
十二、下一阶段计划：
先做错误闭环，再做算法改进
目标：以可解释、可复现的方式提升真正部署性能
1
复核标签与错误
检查漏标、框/多边形边界、类别混淆；按 scratch/反光/边缘单独归档。
2
部署阈值与 ROI
使用 2048 最优权重扫描置信度阈值；必要时先定位工件 ROI 再检测。
3
补数据
按工件、批次、照明、反光、位置与缺陷程度建立采集清单；scratch 优先。
4
统一协议后改模型
在统一 4 类 / 2048 / 同一验证集下再比较 YOLO11n、YOLO26m 或结构改进。
下一次汇报建议展示：错误样本册 + 阈值曲线 + 新增真实样本来源表 + 统一对比表。
Notes: [Sources] - Internal next-step plan based on experiment outcomes and user’s stated reporting goals.

## Slide 14
十三、阶段结论与确认事项：
把实验从“调参”转向“数据闭环”
阶段结论
当前总体最佳 mAP50：1280 + 几何/低 HSV + Mosaic 0.10，达到 0.483。
当前严格定位最佳：2048 + AdamW + lr0=2e-4 + Mosaic 0.10，mAP50-95 = 0.252。
scratch 仍受真实样本稀缺制约；在线增强有帮助，但不能替代跨条件的真实采集。
算法结构改进应建立在统一数据协议与错误样本归因之后。
谢谢！
是否以 scratch 的真实覆盖
作为下一阶段主要指标？
Notes: [Sources] - Internal summary of all experiments through 2026-08-03.